## Slide 1: Estudio tecno-económico del despliegue del estándar NG-PON2 sobre infraestructura óptica heredada
Consultor: Josep María Fábrega Sánchez
Autor: Jesús Mario Moreno Manzanares
Titulación: Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Trabajo de Fin de Máster

## Slide 2: Índice
1. Introducción
  Contexto y justificación del Trabajo
  Objetivos del Trabajo
  Estructura de una red PON
2. Estudio técnico
  Estándares actuales GPON y XGPON
  Estándar de próxima generación NGPON2
  Migración a NGPON2
3. Estudio económico
  Definición del escenario
  Solución técnica y comercial
  Solución técnica y económica particularizada al escenario definido
  Análisis final de viabilidad del Trabajo
4. Conclusiones

## Slide 3
1. Introducción

## Slide 4: 1. Introducción Contexto y justificación del Trabajo
Tráfico global IP por servicio

## Slide 5: 1. Introducción Contexto y justificación del Trabajo
Panorama global de abonados FTTH (2014)

## Slide 6: 1. Introducción Contexto y justificación del Trabajo
Estándares NGN en discusión

## Slide 7: 1. Introducción Objetivos del Trabajo
Verificación de la viabilidad Técnica
Despliegue NGPON2 sobre la infraestructura óptica heredada
Coexistencia entre NGPON2, XGPON y GPON
Verificación de la viabilidad económica
Evaluación de costes asociados a los requerimientos técnicos
Análisis de viabilidad económica del Trabajo
Análisis tecno-económico del despliegue del estándar NGPON2 sobre la infraestructura óptica heredada

## Slide 8: 1. Introducción Estructura de una red PON

## Slide 9
2. Estudio técnico

## Slide 10: 2. Estudio técnico Estándares actuales GPON y XGPON: Fundamentos
ODNs basadas en divisores de potencia
WDM para comunicación Full Duplex
TDM para multiplexación de datos
Conviven sobre la misma ODN

## Slide 11: 2. Estudio técnico Estándares actuales GPON y XGPON: Canal descendente

## Slide 12: 2. Estudio técnico Estándares actuales GPON y XGPON: Canal ascendente

## Slide 13: 2. Estudio técnico Estándar de próxima generación NGPON2: Arquitectura

## Slide 14: 2. Estudio técnico Estándar de próxima generación NGPON2: Tecnologías
NGPON2
Next Generation Passive Optical Network 2
TWDM
Time and Wavelength Division Multiplexing
PtP WDM
Point to Point Wavelength Division Multiplexing
Sintonización de canales

## Slide 15
2. Estudio técnico Estándar de próxima generación NGPON2: Tecnologías

## Slide 16
Parámetro | GPON | XGPON | NGPON2
Velocidad de transferencia | 2.4 Gb/s | 10 Gb/s | 10 Gb/s*
Alcance físico | 20 km | > 20 km | 40 km
Relación de división | 1:64 | 1:256 | >1:256
* Se prevé un mínimo de 4 canales NGPON2 = 40 Gb/s
2. Estudio técnico Estándar de próxima generación NGPON2: Comparativa
Parámetros definidos en los estándares GPON, XGPON y NGPON2
Parámetro | GPON | NGPON2
Velocidad de transferencia por cada ODN | 2.4 Gb/s | 40 Gb/s
Velocidad de transferencia por cada usuario (ODNs 1:64) | 37.5 Mb/s | 625 Mb/s
Velocidad de transferencia en los estándares GPON y NGPON2

## Slide 17: 2. Estudio técnico Migración a NGPON2: Planificación espectral de coexistencia

## Slide 18: 2. Estudio técnico Migración a NGPON2: Arquitectura de coexistencia

## Slide 19
3. Estudio económico

## Slide 20: 3. Estudio económico Definición del escenario
Parámetros del entorno
Zona urbana residencial de 5 km cuadrados de superficie
1500 viviendas
Tasa de penetración del 70%
Centralita ubicada en uno de los extremos del entorno
Nivel 1 de división 1:4
Nivel 2 de división 1:16
Nivel Global de división 1:64
Parámetros del diseño
Infraestructura FTTH instalada
Servicios GPON y XGPON
Fibra óptica estándar ITU-T G.652

## Slide 21: 3. Estudio económico Solución técnica
Nuevas ONUs NGPON2
Nuevas OLTs NGPON2
Dispositivos WM (OLT)
Elementos CEx (WDM1r)
Inserción de componentes

## Slide 22: 3. Estudio económico Solución comercial
Dispositivo ONU
Dispositivo OLT
Dispositivo SFP
Dispositivo AWG
Elemento diseñado específicamente para NGPON2
Precio estimado: 1000€
Modelo | Fabricante | Coste GPON
WaveAccess 4022 | Telnet RI | 160,00€
Modelo | Fabricante | Coste GPON
SmartOLT 460 | Telnet RI | 5333,00€
Modelo | Fabricante | Coste GPON
SFP OLT B+ | Telnet RI | 175,00€

## Slide 23: 3. Estudio económico Solución técnica particularizada al escenario definido
1500 viviendas + Tasa de penetración del 70%
=
1050 clientes FTTH
OPCIÓN B
Migración moderada de clientes a NGPON2 (525)
OPCIÓN A
Migración completa de clientes a NGPON2 (1050)
OPCIÓN C
Migración reducida de clientes a NGPON2 (105)

## Slide 24: 3. Estudio económico Solución técnica particularizada al escenario definido
OPCIÓN A - Migración completa de clientes a NGPON2 (1050)
1050 ONUs
2 OLTs
17 SFPs
17 AWGs
17 ODNs
1:64
(1050/64=16,4=17)
12 Puertos/OLT
=
24 Puertos
Transceptores
+
WMs
WDM1r de
coexistencia

## Slide 25: 3. Estudio económico Solución técnica particularizada al escenario definido
Dispositivo | Modelo | Número de unidades |  | 
Opción de Migración |  | A | B | C
ONU | WaveAccess 4022 | 1050 | 525 | 105
OLT | SmartOLT 460 | 2 | 1 | 1
SFP | SFP OLT B+ | 17 | 9 | 2
AWG | - | 17 | 9 | 2
Inventario de componentes asociado al despliegue NGPON2

## Slide 26: 3. Estudio económico Solución económica particularizada al escenario definido
Alto grado de adopción del mercado a NGPON2
Equipamiento NGPON2 sin incremento de costes
OPCIÓN A: migración completa de clientes
Grado medio de adopción del mercado a NGPON2
Equipamiento NGPON2 con un sobrecoste del 50%
OPCIÓN B: migración moderada de clientes
Bajo grado de adopción del mercado a NGPON2
Equipamiento NGPON2 con un sobrecoste del 100%
OPCIÓN C: migración reducida de clientes

## Slide 27: 3. Estudio económico Solución económica particularizada al escenario definido
Dispositivo | Modelo | Precio | Unidades | Costes Totales
OPCIÓN A, migración completa de clientes a NGPON2 |  |  |  | 
ONU | WaveAccess 4022 | 160,00€ | 1050 | 168000,00€
OLT | SmartOLT 460 | 5333,00€ | 2 | 10666,00€
SFP | SFP OLT B+ | 175,00€ | 17 | 2975,00€
AWG | - | 1000,00€ | 17 | 17000,00€
EQUIP. TOTAL | - | - | - | 198641,00€
OPCIÓN B, migración moderada de clientes a NGPON2 |  |  |  | 
ONU | WaveAccess 4022 | 240,00€ | 525 | 126000,00€
OLT | SmartOLT 460 | 7999,50€ | 1 | 7999,50€
SFP | SFP OLT B+ | 262,50€ | 9 | 2362,50€
AWG | - | 1000,00€ | 9 | 9000,00€
EQUIP. TOTAL | - | - | - | 145362,00€
OPCIÓN C, migración reducida de clientes a NGPON2 |  |  |  | 
ONU | WaveAccess 4022 | 320,00€ | 105 | 33600,00€
OLT | SmartOLT 460 | 10666,00€ | 1 | 10666,00€
SFP | SFP OLT B+ | 350,00€ | 2 | 700,00€
AWG | - | 1000,00€ | 2 | 2000,00€
EQUIP. TOTAL | - | - | - | 46966,00€
Costes globales asociados al despliegue NGPON2

## Slide 28: 3. Estudio económico Análisis final de viabilidad del Trabajo
Escenario | Costes Equipamiento | Costes Infraestructura | Costes Totales
OPCIÓN A, migración completa de clientes a NGPON2 |  |  | 
Brown field | 198641,00€ | 0,00€ | 198641,00€
Green field | 198641,00€ | 595923,00€ | 794564,00€
OPCIÓN B, migración moderada de clientes a NGPON2 |  |  | 
Brown field | 145362,00€ | 0,00€ | 145362,00€
Green field | 145362,00€ | 436086,00€ | 581448,00€
OPCIÓN C, migración reducida de clientes a NGPON2 |  |  | 
Brown field | 46966,00€ | 0,00€ | 46966,00€
Green field | 46966,00€ | 140898,00€ | 187864,00€
Inversión económica en escenarios brown field y green field
Ahorro de 595923,00€
75% Costes: Infraestructura de fibra óptica
25% Costes: Equipamiento de red

## Slide 29
4. Conclusiones

## Slide 30
Objetivos
Planificación
Metodología
4. Conclusiones

## Slide 31
Fin del Trabajo de Fin de Máster
Agradecimientos:
A mi novia, Almudena, por su infinita paciencia
Al consultor del Trabajo, Josep, todo un ejemplo de vocación por la enseñanza