## Slide 1: OPEN SOURCE SMART HOME SYSTEM (Arduino - Raspberry Pi - OpenHAB)
José Fernando Adrán Otero
Grado de Tecnologías de las Telecomunicaciones
Arduino
Antoni Morell Pérez
Pere Tuset Peiró
10/06/2018

## Slide 2: INDICE
Introducción
Objetivos
Estructura del sistema
  Ejemplo Básico
  Arquitectura
Elementos del sistema
  Raspberry Pi
  MQTT
  OpenHAB
  Arduino
  Sensores and actuadores
Implementación
  Arduino
  OpenHAB
Video demostrativo
Conclusiones

## Slide 3
Introducción
Los sistemas domóticos actuales son caros y complejos, lo cual no facilita el acceso a los mismos a la mayoría de la población. Con el uso de sistemas Open Source se puede crear un Sistema domótico comparable con los sistemas comerciales, pero con un coste mucho menor.
Para la realización de este proyecto se usará únicamente Hardware y Software Open Source:
  Raspberry Pi, para el nodo principal
  Arduino Mega, para los nodos remotos (1 por estancia)
  Sensores y actuadores compatibles con Arduino y/o Openhab
  Protocolo MQTT, para la comunicación entre nodos (M2M: Machine to Machine)
  OpenHAB, como interfaz de usuario, el cual proporciona un entorno visual moderno y amigable
  InfluxdB y Grafana, como BBDD y sistema de representación de datos

## Slide 4
Conectividad entre OpenHab y Arduino por medio de protocolo MQTT
  Se instalará un bróker MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
  Dispondrá del software OpenHAB y de BBDD para interactuar con los usuarios
Competir con un sistema comercial en términos de calidad, características e interfaz visual.
Uso de sensores y actuadores para medir diferentes estados del hogar, así como ser usados para mostrar alarmas o notificaciones
Activación de calefacción automáticamente
Objetivos

## Slide 5
Estructura del sistema - Arquitectura
Items
Sitemap
Rules
Sensores
Actuadores
Topic MQTT
Topic MQTT
LAN
Switch ETH
PUBLISH
SUBSCRIBE

## Slide 6: ELEMENTOS DEL SISTEMA

## Slide 7
Raspberry Pi
CPU, GPU, RAM
Chipset Broadcom BCM2387
1,2 GHz de Quad Core ARM Cortex-A53
GPU: Dual Core Video Core IVRAM
Conectividad
Ethernet socket 10/100 BaseT
802.11 b / g / n WLAN & Bluetooth 4.1 (Classic Bluetooth and LE)
HDMI rev 1.3 y 1.4
3,5 mm Jack and HDMI
USB 4 x Conector USB 2.0
RAM: 1GB LPDDR2
Hardware Layout
Raspberry Pi será el núcleo del Sistema domótico, sobre el cual se instalarán los diferentes servicios de control (Bróker MQTT, OpenHab, Grafana, InfluxBD…)
Se requiere una alimentación de al menos 2.5 A para su correcto funcionamiento

## Slide 8
MQTT es un protocolo machine-to-machine (M2M), adecuado para los servicios del Internet de las cosas (IoT - Internet of Things). Está diseñado como un publicador y suscriptor de mensajes muy ligero
La comunicación está basada en "topics", sobre los cuales el cliente emisor publica el mensaje y los clientes receptores que deseen recibirlo deben subscribirse a él
MQTT
Topic MQTT = / /
P.ej: myhome/Bedroom/Lux
myhome
Bedroom
Kitchen
Guestroom
Hallway
Bathroom
Living
Temperature
Humidity
Lux
Motion
Heater
Ligth
Temperature
Humidity
Lux
Flood
CO2
QoA
Temperature
Humidity
Lux
Motion
Heater
Ligth
Temperature
Humidity
Lux
Motion
Ligth
Temperature
Humidity
Lux
Ligth
Temperature
Humidity
Lux
Motion
Heater
Ligth
Flood
Sensor
Actuador
Alarma

## Slide 9
Software libre
Funciona sobre Windows, OSX, UNIX, IOS o Android, o por interfaz web.
Arquitectura modular, sistema escalable: es muy sencillo añadir nuevos elementos
Dispone de multitud de Bindings (Interfaces), que aportan flexibilidad y conectividad con diferentes sistemas y protocolos libres o propietarios
OpenHAB proporciones y un interfaz moderno y amigable, apto para competir con diferentes sistemas propietarios
OpenHAB

## Slide 10
El Sistema usará Arduino Mega como controladores remotos
Los Arduino ejecutarán las ordenes recibidas por OpenHab, así como las suyas propias programadas en su Sketch
Necesita una Fuente de alimentación de 5V 2.5A como mínimo, sobre todo en el caso de utilizar su propia Fuente para la activación de relés
Hardware Layout
Arduino

## Slide 11
LED
Buzzer
Relé
ACTUADORES
SENSORES
LDR
DHT22
Sensor de Inundación
PIR
Sensor de llama
Sensor de Gas
Sensores y actuadores
PUBLISH
SUBSCRIBE
MQTT – ARDUINO MEGA

## Slide 12: IMPLEMENTACIÓN

## Slide 13
INICIO
Librerías
Variables
Inicialización de Red
FUNCIONES
Callback / Reconnect
Lectura de sensores
MQTTPublish
Setup()
Loop()
Inicializan valores de conexión y estado de los pines (IN/OUT)
Se lanzan las funciones definidas en el programa
readDHT22()
Luz()
getVPP()
Pir()
Leer_RFID()
printHex()
printDec()
Alarmas()
Agua()
Código Arduino

## Slide 14
OpenHAB
ITEMS
SITEMAP

## Slide 15
OpenHAB
RULES
PERSISTENCE

## Slide 16: VIDEO DEMOSTRATIVO

## Slide 17
https://1drv.ms/f/s!AiNiqM9IUdaRhvpz4Y-Rsz5PhG62OA

## Slide 18: CONCLUSIONES

## Slide 19
Conclusiones
Se han logrado los objetivos del trabajo, tanto en planificación como en hitos
  Conectividad E2E
  Completamente Open Source
  Diseño amigable
La Raspberry Pi soporta perfectamente el sistema completo, con una carga de CPU no superior al 25%
Gran satisfacción con el desarrollo del TFG
Se ha echado en falta más tiempo disponible para la presentación de este documento y de la memoria para entrar más en detalle

## Slide 20: GRACIAS

## Slide 21
José Fernando Adrán Otero
Grado de Tecnologías de las Telecomunicaciones
Arduino
Antoni Morell Pérez
Pere Tuset Peiró
10/06/2018