## Slide 1: Arquitectures x86 i x87
Estudi teòric-històric de la família de processadors x86 i dels coprocessadors matemàtics x87 als anys 80 i 90.
Consultor: Francesc Guim Bernat
Autor: Esteban Bonachera López
15/06/2011

## Slide 2
Índex
Introducció
Motivació
Objectius
Arquitectura de microprocessadors
Arquitectura x86
  8086
  8088

## Slide 3
  80286
  80386 DX
  80386 SX
  80486 (DX)
  Variants del 80486
Arquitectura x87
Arquitectura x87: el coprocessador matemàtic
  L’Intel 8087

## Slide 4
    L’Intel 80287
    L’Intel 80387 DX i SX
    Alternatives a Intel: Cyrix 83D87
    Alternatives a Intel: Cyrix EMC87
    Alternatives a Intel: IIT 3C87
    Alternatives a Intel: Weitek Abacus 3167
    L’Intel 80487 (SX)
  Comparatives de rendiment
  Conclusions

## Slide 5
Introducció
Aquest document conforma la presentació d’un treball de recerca en l’àmbit de les TIC. Es presentaran els diferents microprocessadors i coprocessadors matemàtics que són els antecessors dels actuals ordinadors personals.
Primerament, es descriurà un processador de propòsit general per centrar-nos després en l’arquitectura x86 i les característiques comunes dels microprocessadors que hi pertanyen a aquesta família.
Seguint un ordre cronològic, es presentaran, d’una banda, els processadors que conformen la família x86 des de el seu naixement, amb el 8086, fins a la quarta generació, el potent 80486. D’altra banda és descriuran els coprocessadors matemàtics corresponents als diferents microprocessadors.
Finalitzarà aquesta presentació amb una comparació del rendiments dels diferents coprocessadors matemàtics presentats , i amb les conclusions a les quals s’arriben un cop realitzat l’estudi.

## Slide 6: Motivació
L’arribada de l’IBM PC XT a l’empresa i a l’entorn domèstic, va marcar un punt d’inflexió al món informàtic. És evident que es va produir un canvi social molt gran. Amb l’apropament de les computadores al gran públic, les vides personals, socials i laborals han evolucionat ràpidament.
Diverses tasques com la comptabilitat domèstica, la correspondència, gestions, estudis, hobbies o negocis poden realitzar-se en un temps record i sense sortir de casa.
Al llarg dels anys vuitanta i principis dels noranta, van sorgir diferents versions dels microprocessadors que formaren la família x86. Anàlogament, el mateix va passar amb els coprocessadors matemàtics i la família x87.
Aquest treball realitza un estudi exhaustiu de tots els microprocessadors i coprocessadors matemàtics que formen el que s’anomena Quarta generació de computadores.

## Slide 7: Objectius
Conèixer l’arquitectura x86 i les seves característiques
Estudi dels diferents processadors i coprocessadors matemàtics
Comprendre els avantatges d’uns processadors envers uns altres
Conèixer les diferències entre processadors de 16 bits i 32 bits
Aclarir si l’ús dels coprocessadors augmenten el rendiment
Estudi dels diferents modes de treball de l’arquitectura x86
Comprendre que els MHz no són sinònim de grans prestacions

## Slide 8: Arquitectura de microprocessadors
Els microprocessadors de propòsit general basats en l’arquitectura von Neumann tenen en comú els següents elements:
Unitat de Control: s’encarrega de controlar el perfecte funcionament de tots els elements.
Unitat aritmètica lògica: Calculadora interna, realitza operacions aritmètiques i lògiques.
Bancs de registres: Petita àrea de memòria que emmagatzema dades, instruccions i adreces. Inclou el Comptador de programa, el punter de pila i el registre d’estat.
Busos: Línies que permeten la comunicació dels diferents elements: bus de dades, d’adreces i de control.

## Slide 9: Arquitectura x86
Comença al 1.978 amb el 8086, s’anomena arquitectura IA-16
Es manté compatibilitat binaria amb processadors precedents
El 80386 primer processador d’Intel de 32 bits, IA-32
S’introdueix una MMU i la paginació, pàgines de 4 KB, al 80386
Espai d’adreces de 4 GB, fins a 64 GB en alguns models
A partir del 80486 DX s’incorpora una FPU al mateix encapsulat

## Slide 10: Cronologia dels xips estudiats
Chart: 
| 1978 | 1979 | 1980 | 1982 | 1984 | 1985 | 1988 | 1987 | 1990 | 1989 | 1991 | 1993 | 1992 | 1989 | 1989 | 1990 | 1989
8086 | 10 | -20 | -10 | 25 | 15 | 8 | -30 | 10 | 15 | -10 | -12 | 10 | -8 | 22 | -18 | 7 | -25

## Slide 11: L’Intel 8086
Primer microprocessador de 16 bits i arquitectura Pipeline
Introduït a l’any 1.978
El seu mode de treball és el mode Real
Bus de dades de 16 bits i bus d’adreces de 20 bits
Pot adreçar un màxim d’un Megabyte
Freqüències de treball: 4.77, 8 i 10 MHz
Encapsulat DIP-40

## Slide 12: L’Intel 8088
Alternativa econòmica del 8086
Introduït a l’any 1.979
Base de l’IBM PC i l’IBM XT
Mateixa arquitectura que l’Intel 8086
Bus de dades de 8 bits i bus d’adreces de 20 bits
Necessita dos cicles per tractar dades de 16 bits
Encapsulat DIP-40

## Slide 13: L’Intel 80286
Introduït a l’any 1.982
Base de l’IBM AT
Afegeix: multitasca i nivells de privilegi
Nou mode de treball: mode protegit
Bus de dades de 16 bits i bus d’adreces de 24 bits
Pot adreçar un màxim de 16 Megabytes
Freqüències de treball: 6, 8, 10 i 12 MHz
Encapsulat LCC-68 o PGA-68

## Slide 14: L’Intel 80386 DX
Primer microprocessador d’Intel de 32 bits
Introduït a l’any 1.985
Bus de dades de 32 bits i bus d’adreces de 32 bits
Pot adreçar un màxim de 4 Gigabytes
Nova unitat de memòria: suporta segmentació i paginació
Nou mode de treball: mode 8086 virtual
Freqüències de treball: 16, 20, 25 i 33 MHz
Encapsulat PGA-132

## Slide 15: L’Intel 80386 SX
Alternativa econòmica del 80386
Introduït a l’any 1.988
Bus de dades de 16 bits i bus d’adreces de 24 bits
Pot adreçar un màxim de 16 Megabytes
Freqüències de treball: 16, 20, 25 i 33 MHz
Encapsulat PQFP-100

## Slide 16: L’Intel 80486 (DX)
Introduït a l’any 1.989
Nova unitat de memòria paginada, pàgines de 4 MB
Incorpora memòria cau interna de 8 KB
Inclou una FPU interna
Bus de dades de 32 bits i bus d’adreces de 32 bits
Freqüències de treball: 25, 33, 40 i 50 MHz
Encapsulat PGA-168

## Slide 17: Variants del 80486
80486 SX
  Variant econòmica, introduïda a l’any 1.991
  No inclou la FPU interna
80486 DXn
  Versió amb multiplicador de velocitat de la CPU intern
RapidCAD-1
  80486 DX que s’insereix al sòcol del 80386

## Slide 18
RapidCAD-2
  i486 DX sense memòria cau
  S’insereix al sòcol del coprocessador 80387
Overdrive (per DX i SX)
  Versió econòmica d’actualització
  Augmenta la velocitat i rendiment del sistema

## Slide 19: Arquitectura x87
Conjunt d’instruccions matemàtiques dels processadors x86
Es basa en un element hardware independent: el coprocessador
Executar instruccions en punt flotant ràpidament
A partir del 80287 es compleix l’estàndard IEEE 754-1985
El 80486 DX, i els dissenys posteriors, inclou una FPU interna
És necessari un programari específic per aprofitar-los

## Slide 20: Arquitectura x87: el coprocessador matemàtic
Dispositiu que treballa en cooperació amb el microprocessador
Dissenyat per encarregar-se de totes les funcions complexes
El seu microcodi inclou instruccions en punt flotant
Es poden classificar en dos tipus:
  Estructura E/S: Connexió directa amb el microprocessador mitjançant ports d’E/S.
  Estructura de Memòria: Utilitza un rang d’adreces de memòria per la comunicació amb el processador.

## Slide 21: L’Intel 8087
Destinat a formar parella amb el 8086 i el 8088
Introduït a l’any 1.980
El seu mode de treball és el mode Real.
Bus de dades de 16 bits i bus d’adreces de 20 bits
Treballa nativament amb dades de 16 i 8 bits.
Freqüències de treball: 4.77, 8 i 10 MHz
Encapsulat DIP-40

## Slide 22: L’Intel 80287
Forma parella amb el 80286 i els primers 808386
Introduït a l’any 1.985
Modes de treball: mode real i mode protegit
Bus de dades de 16 bits i bus d’adreces de 24 bits
Treballa a 2/3 de la velocitat del processador
Total compatibilitat amb l’estàndard IEEE 754-1985
Freqüències de treball: 6, 8, 10 i 12 MHz
Encapsulat DIP-40

## Slide 23: L’Intel 80387 DX i SX
La base de les FPU actuals d’Intel
Introduït a l’any 1.987
Nou mode de treball és el mode 8086 Virtual
Bus de dades de 32 bits i bus d’adreces de 32 bits
La versió SX té un bus de dades de 16 bits
Freqüències de treball: 4.77, 8 i 10 MHz
Encapsulat PGA-68 (DX) i PQFP-100 (SX)

## Slide 24: Alternatives a Intel: Cyrix 83D87
Compatibilitat total amb l’Intel 80387
Introduït a l’any 1.989
Disseny basat en la lògica de hardware
Bus de dades de 32 bits i bus d’adreces de 32 bits
Més ràpid i més econòmic que l’i387 DX
Freqüències de treball: 16, 20, 25 i 33 MHz
Encapsulat PGA-68

## Slide 25: Alternatives a Intel: Cyrix EMC87
Compatible amb les aplicacions 80386/80387
Introduït a l’any 1.990
Treballa en mode “Estructura de Memòria” o “E/S”
Bus de dades de 32 bits i bus d’adreces de 32 bits
En mode EM és molt més ràpid que el 80387
Freqüències de treball: 20, 25, 33 i 40 MHz
Encapsulat PGA-121

## Slide 26: Alternatives a Intel: IIT 3C87
Compatibilitat total amb l’Intel 80387
Introduït a l’any 1.989
Té 32 registres de 80 bits dividits en quatre grups
Bus de dades de 32 bits i bus d’adreces de 32 bits
El xip original tenia un error de disseny intern
Freqüències de treball: 16, 20, 25 i 33 MHz
Encapsulat PGA-68

## Slide 27: Alternatives a Intel: Weitek Abacus 3167
Incompatible amb el coprocessador Intel 80387
Introduït a l’any 1.988
Basat en posicions de memòria, necessita programari especial
Bus de dades de 32 bits i bus d’adreces de 32 bits
Molt més ràpid que el 80387, no suporta mode real
Freqüències de treball: 20, 25 i 33 MHz
Encapsulat PGA-121

## Slide 28: L’Intel 80487 (SX)
Dissenyat per acompanyar a l’Intel 80486 SX
Introduït a l’any 1.993
Es tracta d’un 80486 DX totalment operatiu
Freqüències de treball: 20, 25 i 33 MHz
Encapsulat PGA-168 i PGA-169

## Slide 29: Comparatives de rendiment
Chart: Càlcul de Punt Flotant
| Intel 80386 DX | Intel 80486 SX | Intel 80387 | ITT 3C87 | Cyrix 83D87 | Cyrix EMC387 | Intel 80486 DX
Puntuació | 3 | 1.81 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.11
Les proves de rendiment mostren que les diferències de velocitat de càlcul dels diferents coprocessadors matemàtics són mínimes. Si bé tots els xips van superar a l’Intel 80387, el millor resultat s’obté utilitzant un microprocessador i486 DX. No es va poder comparar el Weitek 3167, doncs el difícil disseny d’aquest xip el fa incompatible amb la resta.

## Slide 30: Conclusions
L’arquitectura x86 ha significat molt per la societat. Des de l’aparició dels primers microprocessadors d’aquesta família, hem estat pendents dels nous avanços i de les noves prestacions que cada nova generació ens proporcionava.
Les novetats que el 80386 va aportar a la família x86 van ser espectaculars, a banda del gran pas que va significar passar dels 16 als 32 bits.
Pel que fa als coprocessadors matemàtics, “no es oro todo lo que reluce”, doncs realment no oferien l’espectacular augment de velocitat que anunciaven els fabricants. Només programari específic o uns grans coneixements matemàtics i d’assembler, permetien l’aprofitament d’aquests xips.
El binomi Windows/Intel és qui domina el mercat. A cada llançament d’una nova versió d’un dels dos productes, s’ha d’actualitzar l’altre. Això passa cada dos anys, complint així la llei de Moore.