## Slide 1: Diseño e implementación de una estación meteorológica con Raspberry Pi
Máster en Ingeniería de Telecomunicación
Autor: Alberto Tobajas Garcia
Consultor: Aleix López Antón

## Slide 2
Índice
Introducción
La Raspberry Pi 3
Sensores
Diseño electrónico
Diseño de Software
Diseño de página web
Ensamblaje estación meteorológica
Alimentación mediante paneles solares
Conclusiones
01
02
03
04
05
06
07
08
09

## Slide 3
01
Introducción

## Slide 4: Introducción
Las estaciones meteorológicas comerciales están basadas en una consola y sensores inalámbricos en banda de 800 MHz.
Posibilidad de conectarlas a un ordenador para subir los datos, mediante USB.
Entornos cerrados y propietarios del fabricante de la estación meteorológica.
Sin posibilidad de utilizar las conexiones que tengamos en casa: Wifi, Ethernet, 3G o 4G. Para subir datos a Internet directamente.
Sin posibilidad de acceder a los datos de manera remota.
Motivaciones para el diseño de la estación meteorológica
SE PROPONE
DISEÑO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA MEDIANTE EL USO DE RASPBERRY PI Y DE SUS PUERTOS GPIO

## Slide 5: Introducción
Diseñar y construir una estación meteorológica remota y modular:
  Diseño sostenible, minimizando los consumos de corriente.
  Autónoma mediante el uso de paneles fotovoltaicos.
  Obtener la máxima fiabilidad y precisión minimizando los costes.
  Adquisición de los sensores y de los componentes que se crean más adecuados para la medida de los parámetros físicos: temperatura, humedad, luminosidad, anemómetro, veleta, presión, pluviómetro.
Utilizar la Raspberry Pi como núcleo central de la estación meteorológica:
  Deberemos tener en cuenta que se programa sobre sistema operativo con todo lo que eso conlleva.
  Evitar tareas bloqueantes y hacer uso de threads.
Servidor web:
  Mostrar de manera clara y concisa los datos.
  Mostrar los suficientes datos como para poder hacer un estudio.
Estructura estación meteorológica:
  Capaz de aguantar cualquier inclemencia meteorológica, ya que tendrá que estar expuesta a altas temperaturas, así como bajas temperaturas, lluvia y viento.
  Proporcionar una cierta estanqueidad a los circuitos electrónicos.
Objetivos

## Slide 6: Introducción
Metodología aplicada
CRITERIOS DE DISEÑO
BUSQUEDA DE COMPONENTES ELECTRONICOS
DISEÑO ELECTRÓNICO
DISEÑO SOFTWARE
DISEÑO SERVIDOR WEB Y BASE DE DATOS
ENSAMBLADO
DISEÑO ALIMENTACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 7
02
La Raspberry Pi 3

## Slide 8: La Raspberry Pi 3
Características, estructura y sistema operativo de la Raspberry Pi
Consumo
0,75 A – 0,85 A
Procesador ARM Cortex A53, 4 núcleos a 1,2 GHZ
Procesamiento 64 bits
4 puertos USB
Conectividad Wifi y Bluetooth incorporada
Puerto Ethernet 10/100
Características principales
Estructura
Sistema operativo
Instalación mediante NOBS

## Slide 9: La Raspberry Pi 3
Puertos GPIO
Puertos dedicados SPI
Puertos dedicados I2C
Tipos Pines GPIO
Pines de alimentación
DNC (Do Not Conected)
GPIO normales
GPIO especiales
Sentido corriente
GPIO output
GPIO input
Características principales:
40 pines.
Puertos “unbuffered” (sin protección) máximo voltaje soportado 3,3 V y no hacer cortocircuito.
Puertos completamente digitales:
  Nivel alto entre 2,31 V y 3,3 V
  Nivel bajo entre 0 V y 1,65 V
Corriente alimentación limitada 50 mA

## Slide 10
03
Sensores

## Slide 11: Sensores
Parámetro | DHT22
Alimentación | 3.3Vdc ≤ Vcc ≤ 6Vdc
Señal de Salida | Digital
Rango de medida Temperatura | De -40°C a 80 °C
Precisión Temperatura | <±0.5 °C
Resolución Temperatura | 0.1°C
Rango de medida Humedad | De 0 a 100% RH
Precisión Humedad | 2% RH
Resolución Humedad | 0.1%RH
Tiempo de respuesta | 2s
Tamaño | 14 x 18 x 5.5mm
Consumo | 2,5 mA
DHT-22: Temperatura y humedad
Parámetro | BMP180
Alimentación | 1,8 Vdc ≤ Vcc ≤ 3,6 Vdc
Señal de Salida | Digital (Bus I2C)
Rango de medida Presión | De 300 a 1100 hPa
Precisión Temperatura | 0,02 hPa
Consumo | 0,03 mA
Tamaño | 16.5 x 16.5mm
BMP-180: Presión atmosférica

## Slide 12: Sensores
Anemómetro
Veleta
Características principales:
Sensor analógico.
Pasivo.
Basado en el efecto Hall.
Modelable a un interruptor.
Cada pulso 2,4 Km/h
Características principales:
Sensor analógico.
Pasivo.
Basado una resistencia variable.
Valor de tensión nos da la dirección del viento.

## Slide 13: Sensores
Pluviómetro
LDR
Características principales:
Sensor analógico.
Pasivo.
Basado en electromecánico basado en un embudo para dirigir la precipitación a una balanza.
Modelable a un interruptor.
Cada pulso 0,2794 mm
Características principales:
Sensor analógico.
Pasivo.
Basado una resistencia variable.
Cuanto mayor luminosidad menor resistencia.
Parámetro | LDR
Dark Resistance | 0,5 MΩ
Light Resistance | de 4 a 10 KΩ
Temperatura de funcionamiento | -30ºC a +70ºC

## Slide 14
04
Diseño electrónico

## Slide 15: Diseño electrónico
Etapa de PSU (Power Supply Unit):
Alimentación Raspberry Pi
Alimentación Sensores
Características principales:
Regula voltaje positivo de 5V a 1A de corriente.
Rango de tensión de entrada entre 7 y 25 V.
Características principales:
Regula voltaje positivo de 3,3V a 800 mA de corriente.
Rango de tensión de entrada entre 5,3 y 20 V

## Slide 16: Diseño electrónico
Conexión de sensores digitales
DHT 22 conectado al GPIO 4
DHT 22
R de pull-up de 10 kΩ
BMP180
BMP180 conectado puertos dedicados I2C

## Slide 17: Diseño electrónico
Conexión de sensores digitales
Anemómetro conectado al GPIO 26
Anemómetro
Pluviómetro
Pluviómetro conectado al puerto GPIO 5
Sensores que aún siendo analógicos, generan pulsos y los podemos conectar directamente a la Raspberry PI

## Slide 18: Diseño electrónico
Conexión de sensores analógicos
MCP3008
Conversor ADC
Características principales:
Conversor ADC de 8 canales con 10 bits de resolución.
Bajo coste .
No requiere de ningún componente adicional.
Utiliza el bus SPI, para comunicarse otros dispositivos.
fs=200 kSPS.
Temperaturas de trabajo oscilan entre los -40ºC y los 85ºC.
Tensión de alimentación entre 2,7V y los 5,5V.
Consumo de corriente 500 µA.

## Slide 19: Diseño electrónico
Conexión de sensores analógicos
Veleta CANAL 1 de MCP3008
Veleta
LDR
LDR CANAL 0 MCP3008

## Slide 20: Diseño electrónico
Construcción de la placa de prototipos
Etapa PSU

## Slide 21
05
Diseño de software

## Slide 22: Diseño de software
Software sensores
Temperatura y humedad
Presión atmosférica
Necesario habilitar I2C en Raspberry Pi

## Slide 23: Diseño de software
Software sensores
Velocidad viento
Precipitación

## Slide 24: Diseño de software
Software sensores
Dirección del viento
Luminosidad
Necesario habilitar SPI en Raspberry Pi para MCP3008

## Slide 25: Diseño de software
Software global
Cada 5 minutos se hace lectura de los sensores

## Slide 26
06
Diseño página web

## Slide 27: Diseño Página web
Instalaciones necesarias y envío de datos
Crear base datos y tabla
query = ("INSERT INTO Data"
"(fx_dato, fx_dia, fx_mes, fx_anno, fx_hora, temp, hum, presion, v_viento, v_direcc, lumi, precipita)"
"VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s')") %(fecha,fx_dia,fx_mes,fx_anno,fx_hora,temp,humedad,presion,Datosvelocidad,direccion,lumi,preci)
Función Python

## Slide 28: Diseño Página web
Páginas webs

## Slide 29
07
Ensamblaje estación meteorológica

## Slide 30: Ensamblaje estación meteorológica
Pasos ensamblaje
Kit estación meteorológica inicial
Soporte de toda la estación meteorológica
Condición inicial
Soporte de flybanner
Pantalla de Stevenson
Ubicación sensores temperatura, humedad, presión atmosférica y luminosidad.

## Slide 31: Ensamblaje estación meteorológica
Pasos ensamblaje y resultado final
Caja de conexionado electrónico.
Caja para circuitería

## Slide 32: Ensamblaje estación meteorológica
Presupuesto
Estructura 30 €
Electrónica 154 €
Ingeniería 300 €
Total 484 €
Los costes se reducirían considerablemente iniciando un proceso de producción masivo.

## Slide 33
08
Alimentación mediante paneles solares

## Slide 34: Alimentación mediante paneles solares
Cálculos y elección componentes
Consumo 945,508 mA
Monobolock de 500 Ah, o situar 2 baterías en paralelo de 250 Ah cada una de ellas.
Batería:
Panel solar:
SPM 130-12 HISPANIA SOLAR, el cual es un panel con células monocristalinas de alto rendimiento para instalaciones de 12V y colocada a 45º por ser el ángulo mas idóneo. La potencia nominal capaz de suministrar es de 130 W.
Regulador BLUESOLAR capaz de regular una intensidad de carga de 10 A y funciona a una tensión de 12 y 24V
Regulador:
Cálculos

## Slide 35: Alimentación mediante paneles solares
Diagramas de conexionado

## Slide 36: Alimentación mediante paneles solares
Disposición de los elementos

## Slide 37
09
Conclusiones

## Slide 38: Conclusiones
La Raspberry Pi soporta completamente el sistema completo, teniendo un rendimiento máximo según indicador del sistema del 30%.
El conversor A/D nos ha proporcionado gran versatilidad y facilidad para la conexión de sensores analógicos.
Los sensores digitales y mas concretamente la utilización de las librerías nos facilitan realmente la tarea de conexión y de lectura de datos.
El lenguaje de programación Python flexibiliza interaccionar con MySQL y nos proporciona gran multitud de librerías.
El montaje de la estructura de la estación meteorológica ha sido una de las partes mas dificultosa, principalmente debido a que no se encuentran los materiales necesarios para la estanqueidad y protección de las diferentes inclemencias meteorológicas que va a sufrir la estación meteorológica, , por lo que se ha tenido que hacer teniendo en cuenta los materiales que había disponibles.
Una de las partes que también me gustaría tener un espíritu crítico en el trabajo es el tema de haber realizado una calibración con instrumentos de medida de alta precisión, ya que con ello hubiese podido detectar el error en la medida

## Slide 39
Máster en Ingeniería de Telecomunicación
Muchas gracias!!