## Slide 1: Pruebas de Seguridad en implementaciones 802.11k/v
Javier Contreras Albesa
MISTIC - UOC
Trabajo Final de Master

## Slide 2
Introducción
Objetivos
Método
Laboratorio
Pruebas Realizadas
Resultados
Demo

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Introducción
Redes WiFi
  7.000 Millones de dispositivos en 2017
802.11-2012
  Optimizaciones para el Roaming
802.11k
  Mecanismos para la medición de recursos de radio
802.11v
  Gestión de red inalámbrica, topologia, transición
802.11r
  Roaming rápido y seguro entre puntos de acceso

## Slide 5: Inicio de una Propuesta
Uso de 802.11k/v como vector de ataque
Reacción de dispositivos a mensajes 802.11k/v manipulados
Fuzz de mensajes 802.11k/v
Actual carencia de herramientas para validación
-> Creación de nueva Herramienta!
Fuzzing

## Slide 6: Objetivos

## Slide 7: Que hay que hacer?
Selección de Dispositivos a Evaluar

## Slide 8: El Laboratorio

## Slide 9: Que hay que hacer?
Comprobación de los clientes
Iphone7 11k
Iphone7 11v

## Slide 10: Que hay que hacer?
Comprobación de los clientes +
Samsung S7 11k
Samsung S7 11v

## Slide 11: Captura de Tramas
Actividad 11k/v realizada por los clientes/APs
Petición de Vecinos
Respuesta de Vecinos

## Slide 12: Captura de Tramas
Actividad 11k/v realizada por los clientes/APs
Reporte de Medición

## Slide 13: Creación Banco de Pruebas
Detección de Fallos
  Ping continuo a su dirección IP
  Salida de consola al dispositivo, si aplica
  Inspección visual de la pantalla, si aplica
  Uso de la pantalla
  Captura de tráfico sobre el aire

## Slide 14: Creación Banco de Pruebas
Pruebas | Descripcíon
all11 | Fuerza Bruta sobre todos las categorías posibles
neighreport | Neighbor Report básico
neighreport_randomSSID | Neighbor Report. IE de SSID aleatorio
neighreport_largeSSID | Neighbor Report. IE de SSID con longitud máxima
neighreport_invalidSSID | Neighbor Report. IE de SSID inválido
neighreport_largeSSIDnull | Neighbor Report. IE de SSID nulo y longitud máxima
neighreport_nullSSID | Neighbor Report. IE de SSID nulo
neigh_response | Respuesta de Neighbor list
measurementreport | Reporte de Medición de radio
measurementreport_nomeasurement | Reporte de Medición de radio con contenido incompleto
measurementreport_nobeacon | Reporte de Medición de radio con alteración al campo de beacon
measurementreport_noapple | Reporte de Medición de radio con campos de fabricante incompleto
measurementreport_randommeasurement | Reporte de Medición de radio con contenido aleatorio
Measurementreport_randomapple | Reporte de Medición de radio con campo de contenido de fabricante aleatorio
bsstrans_req | Petición de transición (roaming)
bsstrans_random | Petición de transición con contenido aleatorio

## Slide 15: Implementación de Herramienta
Comando | Descripcíon
--interface | Nombre del dispositivo a usar para transmitir
--source | Dirección origen de la trama
--destination | Dirección destino de la trama
--bssid | Dirección a usar para el BSSID
--count | Cuantas tramas distintas a envíar
--delay | Retardo entre cada evento de transmisión
--test | Nombre de la prueba a ejecutar

## Slide 16: Implementación de Herramienta

## Slide 17: Resultados

## Slide 18: Resultados
BSS Transition Management Request

## Slide 19: Resultados
Spectrum Management, Measurement Report

## Slide 20: Resultados
Herramienta disponible
  Soporte a 14 variaciones/Fuzz testing de diferentes tramas 802.11k/v
  Soporte a “Brute Force”, todos los tipos, random payload
  Spoofing de dirección de AP, Cliente, BSSID
  Repetición de Tramas
  Burst Mode
No se encontraron fallos en los clientes
  Iphone 7
  Samsung S7/S8
  iPad Pro

## Slide 21: Conclusiones
Herramienta sin control de estado
  Hace Spoofing, pero cliente no espera esa trama
  Posible codificación errónea de la trama: BSS Transition Request
Metodología ha funcionado previamente
Posibles Mejoras
  Detección de request y envío automático
  Mejora a las tramas BSS
  Implementación detallada de cada tipo de trama en los estándares 802.11k/v

## Slide 22: Demo

## Slide 23: Gracias!